## Slide 1: Projekt „Želim stablo” uzgoj graha uz primjenu Micro::Bita
OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok

## Slide 3: Problem
Kako osmisliti sustav za mjerenje vlažnosti i temperature tla biljke koju želimo uzgojiti?
Kako prikazati te podatke u stvarnom vremenu?
Kako zalijevati biljku ukoliko tlo nije dovoljno vlažno?

## Slide 5: Ideja
Stvoriti sutav za mjerenje uz pomoć Raspberry Pi mikroračunala kao centrale za obradu podataka i Micro::bita kao elektroničku pločicu za prikaz i mjerenje podataka

## Slide 7: Razvoj i provedba ideje
Izradili smo drvenu kućicu u koju smo smjestili biljku zajedno sa svim komponentama:
  Raspberry Pi
  Micro::bit
  Set za zalijevanje biljke
  Senzor za mjerenje vlažnosti tla
Slika 1. Kućica za smještaj biljke

## Slide 8: Shema sustava

## Slide 9: Shema sustava
Pripremimo biljku, Raspberry Pi, vodu i set za
zalijevanje.
Povezujemo senzor za vlagu biljke sa Micro::Bit-om.
Pripremamo vodenu pumpu te povezujemo cijevi.
(Cijevi su prikazane tamnosivom bojom)
Povezujemo pumpu sa Micro::Bit-om.
Povezujemo Micro::Bit sa Raspberry Pi-jem.

## Slide 10: Prikupljeni podaci
Podaci koje je Micro::Bit izmjerio i poslao u Flower::Bit

## Slide 11: Flower::Bit podaci
Grafikon 1. Vlažnost tla

## Slide 12: Flower::Bit podaci
Grafikon 2. Temperatura tla

## Slide 13: Flower::Bit
Naša aplikacija za prikaz podataka i kontrolu Micro::bita

## Slide 14: Što je Flower::Bit?
Flower::Bit je aplikacija koju smo izradili za praćenje stanja Micro::Bita i prikupljanje podataka
Izvorni kod web aplikacije moguće je pronaći na web-adresi: https://github.com/TheChoconut/FlowerBit

## Slide 15: Backend Flower::Bita
Web aplikacija za pristupanje podacima (Raspberry Pi)
  HTML, CSS, JS
  Semantic UI (dizajn)
  React.JS (JS knjižica za stvaranje korisničkog sučelja)
  PHP (pristupanje bazi podataka i kontrola nad Micro::Bit-om)
PHP Apache server koji obrađuje podatke iz Python skripta u MySQL bazu podataka (Raspberry Pi)
Program koji uzima podatke sa senzora i šalje ih u Raspberry Pi (Micro::Bit)
  MicroPython
  Za slanje podataka korišten je Serial (Micro::bit je sa Raspberry Pi-em povezan putem USB kabla, pa osim što prima struju za pokretanje, kroz USB port šalje i podatke)
  Sluša podatke iz Seriala koje skripta prepoznaje kao komande i zatim odradi svaku komandu
Python skripte koje upravljaju Micro::Bitom (Raspberry Pi)
  Listener.py: „sluša” podatke iz Seriala i po potrebi ih šalje PHP serveru
  Listener2.py: na određeno vrijeme uzima podatke iz PHP servera, provjerava je li zadnje mjerenje imalo vlažnost manju od prosječne, i ukoliko je to istinito šalje komandu Micro::Bitu koja aktivira vodenu pumpu)
  Ostale skripte: šalju komande Micro::Bitu

## Slide 16: Python skripta: listener.py
Pošto se radi o povećoj Raspberry Pi skripti, objasnit ću je u više sekcija.
Sekcije:
  Definiranje važnih varijabli i potrebnih knjižica
  funkcija checkForHumidity()
  funkcija checkForMicroValues()
  funkcija connectSerial()
  beskrajno granjanje – rad skripte

## Slide 17: listener.py: Definiranje važnih varijabli i potrebnih knjižica
Potrebne knjižice:
  serial – knjižica za pristupanje Serial portova Raspberry Pi-a
  time – knjižica za obavljanje raznih vremenskih funkcija
  os – knjižica za korištenje funkcija operativnog sustava (npr. otvaranje novog procesa)
  requests – knjižica za slanje zahtjeva HTTP protokola (npr. POST i GET zahtjevi)
  json – knjižica za operacije sa JSON-om
  subprocess – knjižica za otvaranje novog procesa unutar operativnog sustava i povezivanje na njihove ulazno/izlazne „cijevi” tj. kako bismo otkrili ispis procesa

## Slide 18: listener.py: Definiranje važnih varijabli i potrebnih knjižica
Važne varijable:
  currentMeasureName – trenutno ime mjerenja iz Flower::Bit-a u koje će Micro::Bit upisivati podatke
  currentMeasureTemp – zadnje izmjerena vrijednost temperature tla (potrebna jer se svaki podatak dijeli u više linija Serial porta)
  CURRENT_PORT_NUMBER – trenutni broj Serial porta (postoji više Serial portova u Raspberry Pi-u, skripta će prepoznati na koji je trenutno povezan Micro::Bit)
  isMicroBitDisconnected – varijabla koja jednostavno prikazuje je li Micro::Bit povezan sa Raspberry Pi-jem ili ne
  serialPortObject – objekt Serial (serial port sa kojim ćemo komunicirati)
  currentSerialLine – zadnja linija koju je Raspberry Pi pročitao iz Seriala

## Slide 19: listener.py: funkcija checkForHumidity()
Ova funkcija svaka ~ 3 sata provjerava vlažnost tla i ukoliko je vlažnost manja od prosjeka, zalijeva biljku vodom.
Provjeravamo je li vrijeme za mjerenje vlažnosti.
Ukoliko jest, sa Apache PHP servera uzimamo SVE podatke iz baze podataka
Rezultati dolaze u obliku JSON teksta, kojeg mi pretvaramo u objekt
U for grananju uzimamo iz svakog mjerenja vrijednost vlažnosti tla i zbrajamo ih u varijablu soil_humidity_count
Provjeravamo je li prosjek svih mjerenja veći od zadnjeg mjerenja
Ukoliko jest, šaljemo komande Micro::Bitu preko Socketa u određenim vremenskim udaljenostima te ih šaljemo u zapisnik (tekstualna datoteka output.txt).

## Slide 20: listener.py: funkcija checkForMicroValues()
Ova funkcija svaka stalno provjerava je li Micro::Bit poslao nova mjerenja. Micro::Bit šalje novo mjerenje u obliku:
TEMP: 20
HUMIDITY: 1020
točno ovim redoslijedom. Tako je i osmišljena ova funkcija koja će točno provjeriti kad se radi o kojem mjerenju i zatim će to mjerenje poslati u bazu podataka.
Algoritam:
Postoji li „TEMP” unutar linije?
  Ukoliko postoji, postavi novu vrijednost temperature u globalnu varijablu.
Postoji li „HUMIDITY” unutar linije?
  Ukoliko postoji, postavi novu vrijednost vlažnosti u varijablu.
  Novo mjerenje, ispis vrijednosti novog mjerenja.
  Stvaranje objekta sa svim podacima koji su potrebni za stvaranje novog Micro::Bit mjerenja. (Potrebni su dataEntry, moreInfo, measureName, soilTemp, soilHumidity)
  Slanje POST zahtjeva u HTTP protokol Apache PHP servera u PHP datoteku „addData” koja će poslati nove podatke mjerenja u bazu podataka

## Slide 21: listener.py: funkcija connectSerial()
Ova funkcija provjerava svaki Serial port i pokušava se povezati na Micro::Bit.
Algoritam:
Stvaranje novog Serial objekta i postavljanje postavki prema specifikaciji Micro::Bita
Ukoliko sve prolazi bez pogreške, Micro::Bit i Raspberry Pi su uspješno povezani.
Ukoliko try blok ulovi pogrešku, ispisat će se pogrešan PORT što znači da na tom portu Raspberry Pi-a nije povezan Micro:Bit.

## Slide 22: listener.py: beskrajno granjanje – rad skripte
Ova dio skripte je beskrajno grananje, to jest kako sama skripta radi.
Ovaj smo dio skripte podkrijepili komentarima, pa nije potrebno objašnjaviati dodatno što kod radi.

## Slide 23: Python skripta: listener2.py
Riječ je o jednostavnoj funkciji koja samo dodatno provjerava je li potrebno stvoriti novo mjerenje.
Ukoliko jest, šalje Micro::Bitu komandu „MicroValues” koja će preko Socketa poslati nova mjerenja
Ova skripta prikazuje pravu „sinergiju” Raspberry Pi-a i Micro::Bit-a gdje oni u više navrata komuniciraju i međusobno razmjenjuju podatke
Prikazan je dio koda jer je ostali kod zapravo jednak kao i kod prve Python skripte
Ova skripta pomaže pojednostavljenju glavne skripte koja prikuplja podatke, dok ostale Python skripte šalju komande u Micro::Bit.

## Slide 24: Micro::Bit skripta
Jednostavna skripta za Micro::Bit sluša komande iz Seriala te ih pokreće.
Funkcija check_for_buttons() prikazuje podatke na Micro::Bitu ukoliko je gumb A pritisnut.
Komande:
  MicroValues – očitava vrijednosti senzora i šalje ih u Serial
  HUMIDITY_SIGNAL – pokreće vodenu pumpu te tako počinje zalijevati biljku
  STOP_HUMIDITY_SIGNAL – zaustavlja vodenu pumpu te tako prestaje zalijevati biljku
  25 – ime komande nastalo po dva nasumično pritisnuta broja na tipkovnici; jednostavan signal koji se koristio kako bismo testirali možemo li iz servera pozvati Python skriptu koja šalje Micro::Bitu određenu komandu, u ovom slučaju „signalnu” komandu

## Slide 25: Baza podataka
Slikano u programu „phpMyAdmin” koji prikazuje MySQL bazu podataka
Baza podataka ima 8 stupaca:
  ID  ID mjerenja
  CREATED  datum i vrijeme mjerenja
  NAME  Ime mjerene biljke
  SOIL_TEMP  temperatura tla
  SOIL_HUMIDITY  vlažnost tla
  SOIL_PH  u početku smo razmatrali i praćenje PH tla ali smo na kraju od toga odustali
  SOIL_TYPE  vrsta tla
  EXTRA_INFO  ostale informacije o mjerenju

## Slide 26: Kratak video o projektu

## Slide 27: Dodatna mjerenja
Što smo još mjerili uz Micro::Bitova mjerenja

## Slide 28: Visina stabiljke
Chart: 
| 26.2.2018. | 1.3.2018. | 5.3.2018. | 8.3.2018. | 12.3.2018. | 15.3.2018. | 19.3.2018. | 21.3.2018. | 26.3.2018. | 27.3.2018. | 4.4.2018. | 9.4.2018. | 12.4.2018.
Visina (Učenici) | 13.5 | 15.3 | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 22.2 | 24.9 | 27.3 | 28.7 | 30.3 | 32.5 | 35.3 | 37
Visina (Micro::Bit) | 16.2 | 17.6 | 19.9 | 21.6 | 23.9 | 25.8 | 27.9 | 29.5 | 31.5 | 33.3 | 35.6 | 37.4 | 39

## Slide 29: Zahvaljujemo na pozornosti!
OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, 2018.